- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Месна заједница Вељково, општина Неготин , село Вељково, интернет страна www.negotin.rs ,

1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни kорисник буџетских средстава( у даљем тексту : Наручиоц) на основу  члана 39. и 60.став 1., тачка Закона о јавним набакама ("Сл. гласник РС ", број 124/2013 ) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 ) и Прилога 3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуду  у складу са законом, позивом и  конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3  ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама

( „ Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 )  и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 ) и Прилога 3Б .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2013 годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о планирању и изградњи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 )и Нормативи за радове и материјал који се уграђује.

1.4  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови  на текућем одржавању објеката Месне заједнице Вељково , 45000000  грађевински радови, 45300000 радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 завршни радови ознака из класификације делатности 43.22 постављање водоводних,канализационих,грејних и климатизационих система, 43.3 завршни грађевинско-занатски радови, a на основу Пописа радова са предмером и предрачуном радова на текућем одржавању на објекта Месне заједнице у селу Вељково, број 34-ПР/13  од  10.2013 урађен од стране радње за пројектовање и грађење СР ‘’Ваша кућа’’Неготин,насеље Градиште бб,Неготин.

1.5.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је укупно најнижа понуђена цена уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији.

Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене  као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

1.6.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И

ИНТЕРНЕТ СТРАНА ГДЕ ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал  конкурсну документацију на адреси : Општина Неготин, канцеларија 104 , Трг Стевана Мокрањца број 1. 19300 Неготин на тој адреси могу се добити и остали подаци  и доступна  на увид на интернет страни  :  www.negotin.rs .

1.7.  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК

Понуда се сматра благовременом ако је примљена код  наручиоца до  13.12.2013. године,   до 13,00 сати.

Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу : Наручиоца: Општина Неготин за МЗ Вељково, Трг Стевана Мокрањца бр.1. 19300 Неготин

Понуду завести у услужном центру општине Неготин и доставити затим у канцеларију бр. 104 Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти  овереној печатом, на којој је на предњој страни  текст :

- „Понуда - не отварај“-

„ Набавка за радове на текућем одржавању објекта Месне заједнице  МЗ Вељково“

/  залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/

На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс понуђача, адресу понуђача и име и презиме  овлашћеног лица за  контакт.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Наручилац ће , по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће , на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће , након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

1.8.   МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН  ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 13.12.2013. године, у 13,15 сати, у просторијама  Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, мала сала  општине Неготин .

1.9.   УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Присутни представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

2.0. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора , која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона  , осим података из члана 105. став 2. тач.9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана  отварања понуда.

2.1.  ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког радног дана од особе за контакт : Милан Лазаревић тел : 064/ 21981146 .

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Месна заједница Вељково, општина Неготин , село Вељково, интернет страна www.negotin.rs ,

1.2.  ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности радови  спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама  ( „ Сл. Гласник РС“ бр.124/2013 )  и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 ) и Прилога 3Б .

1.3.  ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког радног дана од особе за контакт : Милан Лазаревић тел : 064/ 21981146 .

II

ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови  -   Предмет  ЈНМВ  је додела Уговора о јавној набавци радова на текућем одржавању објеката Месне заједнице Вељково, 45000000  грађевински радови, 45300000 радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 завршни радови ознака из класификације делатности 43.22 постављање водоводних,канализационих,грејних и климатизационих система, 43.3 завршни грађевинско-занатски радови, МЗ Вељково, ПИБ  100777112,    МБ 07213891   жиро рачун 840 -3720645- 80.

,  a на основу Пописа радова са предмером и предрачуном радова на текућем одржавању објеката Месне заједнице у селу Вељково. , број 34-ПР/13  од  10.2013 урађен радње за пројектовање и грађење СР ‘’Ваша кућа’’Неготин,насеље Градиште бб,Неготин.

2.2.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед.м. | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I ) Zgrada Mesne zajednice |  |  |
| 1.1. | Obijanje oronulog betona s ulaznog stepeništa. Beton sa ulaznog stepeništa obiti hiltijem ili špicevima, prosečno 5-8cm do površine zdravog betona. Šut pokupiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju daljine do 3,0 km. |  |  |
|  | Obračun po m2 horizontalne površine stepeništa | m2 | 17.50 |
| 1.2. | Nabavka materijala - betona MB-20 i izrada ulaznih stepenika preko obijene površine , najpre naneti cementno mleko, a potom ugraditi sloj betona u stepenike prosečne debljine 10 - 15 cm. Stepenike i stepenišne površine obraditi u pravilne geometrijske površine (kružne ili trapezaste) da stepenik bude 30 - 32 cm visine, a 16 - 17 cm širine pravilnog oblika. Ugrađeni beton održavati i negovati do punog sazrevanja. U cenu betona uračunata je i potrebna armatura (mreža Q88 i U 133). |  |  |
|  | Obračun po m2 horizontalne površine stepeništa. | m2 | 17.50 |
| 1.3. | Nabavka materijala - keramičke pločice za spoljne površine I klase, dimenzija 30x30 (ili slične), boje po izboru naručioca i postavljanje na lepak. Na ivice kao i na celo stepeniak postaviti ugaone profilisane metalne lajsne. Fuge pločica ispuniti "fugo" masom boje po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m' stepenika i m2 podesta. |  |  |
|  | -степенице | m' | 42 |
|  | -подест | m2 | 5.11 |
| 1.4. | Nabavka materijala, izrada i postavljanje ulaznih vrata od PVC materijala. Vrata su dimenzija 140x210+50 (sa nadsvetlom). Vrata su dvokrilna sa jednim krilom širine 90 cm i drugo širine 40 cm koje se otvara po potrebi. Plot vrata uraditi po želji naručioca (puna ili sa malo stakla). Pre izrade dimenzije uzeti na licu mesta. |  |  |
|  | Obračun po komadu. | ком | 1.00 |
| 1.5. | Nabavka materijala, izrada i postavljanje rešetki na ulazu vrata mesne zajednice od čeličnih profila i flahova. Rešetkom izraditi i ugraditi po detaljima, a mere uzeti na licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rešetku očistiti od korozije i prasine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetku. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, prekitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po komadu. |  |  |
|  | - rešetka dimenzija 160x280 cm | ком | 1.00 |
|  | II ) Prostorije kluba Mesne zajednice |  |  |
| 2.1. | Struganje i gletovanje površine plafona i zidova emulzionim kitom. Sve površine zidova ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati oštećenja, pukotine i manja udubljenja. Potom sve površine fino prebrisati pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |
|  | Obračun po m2 gletovane površine. | m2 | 51.80 |
| 2.2. | Nabavka materijala i bojenje površina plafona i zida poludisperzionim bojama, dva puta po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 51.80 |
| 2.3. | Nameštanje postojećeg vodokotlića sa zamenom ventila u mokrom čvoru (WC-u) |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1.00 |
| 2.4. | Obijanje dela maltera u maloj sobi sa ponovnim malterisanjem, gletovanjem površina i bojenjem poludisperzivnim bojama . |  |  |
|  | Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 1.00 |
|  | . |  |  |
|  | III ) Zgrada Doma kulture - sala |  |  |
| 3.1. | Prerađivanje crepa na krovu Doma kulture na severozapadnoj strani, kojeg je vetar na deo strane pomerio. Crep treba prerediti - postaviti u prvom, drugom i trećem redu svaki drugi crep zakovati za letvu. Crep postoji na krovu, a ako neki komad bude nedostajao naručilac će istog obezbediti. |  |  |
|  | Obračun po m2 urađene površine. | m2 | 15 |
| 3.2. | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona sale Doma kulture. Pre nanošenja boje površine plafona i zidova mestimično ostrugati (gde je podloga ispucala), impregnirsati i kitovati moguća oštećenja, pobrusiti, pa naneti podlogu, a zatim bojiti poludisperzionom bojom prvi i drugi put u tonu po izboru naručioca. Cenom obuhvatiti potrebnu skelu. |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine . |  |  |
|  | - plafon | m2 | 179.27 |
|  | - zidovi | m2 | 225.00 |
| 3.3. | Nabavka materijala i bojenje starih zidova masnom bojom u visini postojeće masne boje od 1,6 m preko stare uljane boje. Zidove očistiti i oprati deterdzentom. Brusiti i kitovati oštećenja i pukotine, prebojiti i zakitovati podlogu. nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi piut uljanom bojom. Bojiti uljanom bojom treći put. Boja i ton po izboru investitora. |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine . | m2 | 69.48 |
|  | IV ) Izgradnja WC-a u prostoru zgrade kotlarnice i drvare |  |  |
| 4.1. | Građevinski i građevinskozanatski radovi |  |  |
| 4.1.1. | Rašćišćavanje prostorije od nanetog materijala (stara stolarija, šut i ostalo). |  |  |
|  | Obračun po m2 površine . | m2 | 31.80 |
| 4.1.2. | Skidanje stolarije sa zidova na delu gde će se dograditi WC. Stolariju skinuti i odneti van prostorije. |  |  |
|  | Obračun po kom | kom | 1.00 |
| 4.1.3. | Iskop zemlje III kategorije za temelje zidova dogradnje WC-a. Temeljni rov je dimenzija 0,40x0,60m. Zemlju utovariti u kolica i odvesti na daljinu do 30m od objekta. |  |  |
|  | Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 1.44 |
| 4.1.4. | Nabavka šljunčanog materijala, nasipanje ispod podne ploče d=10-20cm sa nabijanjem. |  |  |
|  | Obračun po m3 ugrađenog šljunka | m3 | 0.97 |
| 4.1.5. | Rušenje dela zida od opeka d=25cm gde treba da budu ulazna vrata u WC-u sa utovarom i odvozom šuta na daljinu do 30m. |  |  |
|  | Obračun po m3 srušenog zida | m3 | 0.25 |
| 4.1.6. | Nabavka betona MB-20 i ugradnja u temelj za zidove. Cena obuhvata beton, potrebnu oplatu i potrebnu armaturu (armatura ±2Ø12x2 dvaserklaža) |  |  |
|  | Obračun po m3 betona. | m3 | 22.00 |
| 4.1.7. | Nabavka materijala i izrada betonske podne ploče od MB-20 d=10cm armirano mrežastom armaturom Q133 sa potrebnom oplatom. |  |  |
|  | Obračun po m2 . | m2 | 4.98 |
| 4.1.8. | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije na ploči WC-a od 2 premaza vrućim bitumenom i dva sloja ter hartije ili kondora"3" |  |  |
|  | Obračun po m2 postavljene hidroizolacije . | m2 | 6.40 |
| 4.1.9. | Nabavka materijala i zidanje zidova d=12 ili 15cm od giter bloka sa vezivom za zidanje ili u produžnom malteru. |  |  |
|  | Obračun po m2 ozidane površine . | m2 | 13.63 |
| 4.1.10. | Nabavka materijala i zidanje zidova od opeke d=25cm u produžnom malteru. |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0.45 |
| 4.1.11. | Nabavka materijala, spravljanje maltera i malterisanje vertikalnih zidova u dva sloja, pre toga zidove isprskati cementnim mlekom. Unutrašnje zidove malterisati cementnim malterom, a spoljne produžnim malterom. |  |  |
|  | Obračun po m2 površine . |  |  |
|  | - cementnim malterom | m2 | 39.00 |
|  | - produžnim malterom | m2 | 12.50 |
| 4.1.12. | Izrada spuštenog plafona od rigips ploča vatrootporan na drvenu podkonstrukciju sa obradom spojeva bandaž trakom i obradom glet masom cele površine, a potom obojiti poludisperzijom u beloj boji. |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 4.83 |
| 4.1.13. | Nabavka materijala i bojenje spoljašnih zidova WC-a fasadnom poludisperzijom u beloj boji u dva sloja. |  |  |
|  | Obračun po m2 . | m2 | 13.50 |
| 4.1.14. | Nabavka materijala i izrada ravnjajućeg sloja na podu WC-a ekstrih d=4cm. Pad treba uraditi za postavljanje keramičkih pločica od cementne mešavine R=1:3. |  |  |
|  | Obračun po m3 postavljenog estriha.. | m3 | 4.83 |
| 4.1.15. | Nabavka materijala i postavljanje podnih keramičkih pločica dimenzija 20x20 (ili slične) I klase lepiti na lepak. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. |  |  |
|  | Obračun po m2 . | m2 | 4.83 |
| 4.1.16. | Nabavka materijala i postavljanje zidnih keramičkih pločica dimenzija 20x30 (ili slične) I klase lepiti lepkom u sloju fugu na fugu. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. Boje pločica po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 31.00 |
| 4.1.17. | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od PVc-a dimenzija 80/205 od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Okov, brava i dva ključa, tri šarke i boja vrata po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po komadu . - vrata ulazna 80/205 | kom | 2.00 |
| 4.2. | Vodovod i kanalizacija |  |  |
| 4.2.1. | Iskop zemlje III kat. za kanalske rovove, sa odbacivanjem zemlje na daljinu do 1,0m' od ivice rova. Po završenom ugrađivanju cevi, izvesti ponovno vraćanje zemlje u rov sa nabijanjem u slojevima d=20-30 cm. Višak zemlje istovremeno izvesti na deponiju. U cenu zaračunati eventualno crpljenje vode iz rova i razupiranje strana rova na dubinu veću od 1,0 m' . |  |  |
|  | Obračun po m3 . | m3 | 4.50 |
| 4.2.2. | Nabavka i ubacivanje sitnog rečnog peska u rov za podlogu cevi kao i preko cevi, radi zaštite od mehaničkih oštećenja. - za kanalizaciju 0,15 m3/m' - za vodovod 0,10 m3/m' |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 0.80 |
| 4.2.3. | Nabavka i ugrađivanje PVC cevi za kućnu kanalizaciju s potrebnim spojnim elementima za kućnu kanalizaciju (fitinzima). U vetikali cevi pričvrstiti za zid kukama od kovanog gvožđa. Po završenim radovima vidne delove cevi obojiti bojom sa prethodnim čišćenjem ili obložiti rigipsom ili keramiku. Obračun po m' cevi. |  |  |
|  | Æ 110 mm Æ 75 mm | m' | 12.50 6.50 |
| 4.2.4. | Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima d = 0,55 mm na kraju vertikale, sa potrebnom opšivkom prodora krovne ravni. Obračun po komadu. |  |  |
|  | Æ 150 mm | kom | 1.00 |
| 4.2.5. | Nabavka i ugrađivanje podnih slivnika od PVC sa emajliranim rostom, horizontalne ili vertikalne izrade. Obračun po komadu. |  |  |
|  | Æ 70 mm | kom | 1.00 |
| 4.2.6. | Nabavka i ugradnja vodovodnih cevi od poluetilena sa potrebnim fazonskim komadima. Za dovod vode od gradske mreže do vodomernog okna cevi mogu biti i od PVC za radni pritisak od 10 bari. Obračun po m' cevi. |  |  |
|  | Æ 3/4'' | m' | 8.00 |
| 4.2.7. | Nabavka i ugrađivanje "M.S." propusnih ventila. Obračun po komadu |  |  |
|  | Æ 3/4'' Æ 1/2' | kom | 2.00 2.00 |
| 4.2.8. | Nabavka i ugrađivanje "M.S." propusnih ventila sa slavinom za ispust vode . Obračun po komadu |  |  |
|  | Æ 3/4'' | kom | 1.00 |
| 4.2.9. | Nabavka i ugrađivanje "M.S." propusnih ventila sa hromiranom kapom . Obračun po komadu | kom | 2.00 |
| 4.2.10. | Izrada spoja sa javnom vodovodnom mrežom. U cenu zaračunati sav potreban materijal, radnu snagu i ostale troškove ( po računu nadležnog komunalnog organa). | kom | 1.00 |
| 4.2.11. | Nabavka i ugrađivanje kompletnog WC-a sa šoljom od fajansa, niskomontažnim rezervoarom za ispiranje, plastičnom ispirnom cevi Æ5/4'', ugaonim "E.K." ventilom, plastičnim poklopcem 2/2 kutijom za toalet papir i ostalim potrebnim priborom. | kom | 1.00 |
| 4.2.12. | Nabavka i ugrađivanje komplet umivaonika sa školjkom od fajansa, siluminskim držačem za nošenje školjke, hromiranim sifonom Æ1'' i hromiranom pokretnom baterijom za toplu i hladnu vodu 1/2 '' držačem za peškir od hromiranog mesinga, ogledalo sa etažerom, držačem za čaše i ostalim sitnim priborom potrebnim za montažu. |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 1.00 |
|  | V. -Prostorije Mesne kancelarije i ulaz |  |  |
| 5.1. | Građevinski radovi |  |  |
| 5.1.1. | Demontaža - skidanje prozora površine 2,0 - 5,0 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koji odredi naručilac do 1,0 km. |  |  |
|  | Obračun po komadu skinutog prozora. . | kom | 4.00 |
| 5.1.2. | Demontaža - skidanje vrata zajedno sa štokom površine 2,0 - 5,0 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koju odredi naručilac. |  |  |
|  | Obračun po komadu . | kom | 4.00 |
| 5.1.3. | Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova hodnika i prostorije mesne kancelarije, gde odredi nadzorni organ. Obiti malter, klanfama očistiti spojnice dubine do 2cm. Površine opeke očistiti čeličnim četkama i oprati zid vodom. Šut prikupiti , izneti, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju daljine do 2,0km. Otvori se odbijaju. |  |  |
|  | Obračun po m2 obijene površine. | m2 | 18,00 |
| 5.1.4. | Malterisanje zidova tamo gde je obijen stari malter, krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja očistiti , isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj grunt raditi krečnim mlekom razmere 1:3 debljine sloja do 2,0cm. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim čistim peskom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 21.00 |
| 5.1.5. | Nabavka materijala i izrada kosuljice preko stepenika. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa granulisanim peskom"1" razmere 1:3. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m2 razvijene površine | m2 | 15.80 |
| 5.1.6. | Nabavka materijala i izrada poda u ulaznom delu mesne kancelarije od betona -cementnog maltera d=3 - 4 cm MB-20. Podlogu pre nanošenja cementne obloge očistiti i oprati. Beton-malter za pod sa granulisanim peskom "1" i "2" u razmeri 1:3. Gornju površinu poda obraditi po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 7.20 |
| 5.2. | Građevinska stolarija |  |  |
| 5.2.1. | Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih vrata od PVc-a dimenzija 105x210 od visokootpornog tbrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.Mere za izradu uzeti na licu mesta. Okov brava sa cilindrom, uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1.00 |
| 5.2.2. | Nabavka materijala, izrada i postavljanje unutrašnjih jednokrilnih vrata od PVc-a dimenzija 100/205 od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Meer uzeti na licu mesta. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata po izboru naručioca. Obračun po komadu. |  |  |
|  | unutrašnja balkonska sa štokom | kom | 2.00 1.00 |
| 5.2.3. | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora dimenzija 100/190. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima , a dimenzije otvora uzeti na licu mesta. Prozore dihtovati trajnom elastičnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora po izboru naručioca. Krila prozora zadihtovati termo flat staklom d=4+16+4mm i dihtovati EPDM gumom. |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora.. | kom | 3.00 |
| 5.2.4. | Nabavka materijala, spravljanje maltera i obrada špaletni oko prozora i vrata. Obračun po komadu urađene špaletne oko otvora. |  |  |
|  | - vrata i prozori | kom | 9.00 |
| 5.3. | Molersko farbarski radovi |  |  |
| 5.3.1. | Struganje i gletovanje površine starih plafona i zidova emulzionim kitom. Sve površine zidova ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati oštećenja, pukotine i manja udubljenja. Potom sve površine fino prebrisati, pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. |  |  |
|  | Obračun po m2 gletovane površine. | m2 | 106.17 |
| 5.3.2. | Bojenje površina plafona i zida poludisperzionim bojama, dva puta po izboru naručioca. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Prebojiti i ispraviti disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzionom bojom prvi i drugi put. |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine. | m2 | 131.64 |
| 5.4. | Podovi |  |  |
| 5.4.1. | Nabavka i postavljanje podne obloge laminat "klik" debljine 8,2mm za srednje opterećenje boje po izboru naručioca. Laminatna podloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i visokotporan, a nosač ploče visoke gustine HDF, ivice impregnirane, sa kitom i federom. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80cm lajsne pričvrstiti za zid. |  |  |
|  | Obračun po m2 . | m2 | 25.47 |
| 5.5. | Bravarski radovi |  |  |
| 5.5.1. | Nabavka materijala kutijasti profili 15x15 mm spravljanje i postavljanje u polju stepenišne ograde stepeništa na razmaku od 10 - 15 cm varenjem na postojeće kose i horizontalne kutijaste profile. Ogradu očistiti, ošmirglati, farbati zaštitnom farbom, a potom i farbom - bojom za metal po izboru naručioca. |  |  |
|  | Obračun po m' ograde . | m' | 6.80 |
| 5.5.2. | Nabavka materijala, izrada i postavljanje rešetki na ulazu vrata mesne kancelarije od čeličnih profila i flahova. Rešetkom izraditi i ugraditi po detaljima, a mere uzeti na licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje rešetku očistiti od korozije i prasine, obrusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetku. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, prekitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po komadu. |  |  |
|  | - rešetka dimenzija 120x220 cm | kom | 1.00 |

2.3. ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

Налазе се код особе за контакт .

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

2.4. Испуњеност услова из члана 75. став 1. закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл. 77. Закона :

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре ПРИЛОГ 1.

2. Потврда надлежног суда  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  ПРИЛОГ 2.

3. Потврде надлежног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда . ПРИЛОГ БР. 3

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода) ПРИЛОГ БР.4

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима  ПРИЛОГ бр.5;

Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине/ ако је то потребно у конкретној набавци /.

Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.

УМЕСТО  ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРИЛОГА (1- 4) ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ САМО:

ОБРАЗАЦ 7. Изјаву о испуњењу неопходних законских услова -  из члана 75.тачка 1 до 4.  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.124/2012), дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који  наступа са подизвођачем Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75.тачка 1 до 4. Закона о јавним набавкама – Образац 7 потписује само понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава  услове од тачке 1 до 4  из члана 75. Закона о јавним набавкама – Образац 7 потписује сваки члан групе понуђача.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4 овог закона , наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи ниси дужни да доставе доказе који су јавно доступни на интернет страцама надлежних органа .

Понуђач може да наведе интернет страну на којој су тражени подаци јавно доступни.

У овој набавци наручилац се определио да је Изјава понуђача довољан доказ и не тражи доставу других обавезних доказа из чл. 75. тач. 1 до 4., за тачку 5. може доставити фотокопију доказа ако је потребна у овој набавци .

2.5. Испуњеност услова из члана 76 . Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа одређени чл.77. Закона – додатни услови :

- у погледу финансијског капацитета - Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора   за претходну обрачунску годин  ( доставља се на отварању понуда ) ПРИЛОГ бр.6;

-  изјава о кључном техничком особљу и други експерти који раде за понуђача , који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета - кадровског капацитета   - (Минималан број одговорних извођача радова код Понуђача и наведених у понуди, који ће бити ангажовани на наведеним пословима  је један за грађевинске и грађевинско занатске радове )

Понуђач је у обавези да одреди једног одговорног извођача радова ,лице које поседује  једну од личних лиценци    за грађевинске и грађевинско занатске радове и потврда ИКС -

/доказ за одговорног извођача радова (  лиценца, потврда ИКС, копија уговора о раду или фотокопија радне књижице доставља се на отварању понуда ) ПРИЛОГ бр.7;

- Депо картон, ОП образац, бланко меница , менично писмо и захтев за регистрацију менице   - доставља  се код потписивања уговора ПРИЛОГ БР. 8.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача , чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа / за доказе из члана 76 ЗЈН /.